CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DOS ESGOTOS

IMPUREZAS

TEMPERATURA

Origem natural: transmissão do calor

Origem antropogênica: despejos industriais

( T    ( taxa das reações químicas

( T    ( taxa de transferência de gases

( T    ( solubilidade dos gases

pH

Devido a sólidos dissolvidos ou gases dissolvidos

Origem natural: dissolução de rochas, fotossíntese, oxidação da MO

Origem antropogênica: despejos industriais, despejos domésticos

( pH – corrosividade e agressividade das águas

( pH – incrustração

fotossíntese ( pH

Respiração  ( pH

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD)

- dissolução do O2 atmosférico

- produção pelos organismos fotossintéticos

- aeração artificial

OD varia com altitude e temperatura

OD > saturação ( algas

OD ( 0 ( presença de MO

# NITROGÊNIO

Formas

## ( A forma do nitrogênio indica o estágio de poluição de um corpo d´água

- Despejos domésticos e industriais, fertilizantes

- Indispensável no crescimento de algas e microrganismos

- Nitrito ( nitrato (nitrificação) – consumo de oxigênio (corpos d´água, ETEs)

- Nitrato ( N2 org (desnitrificação) – produção de oxigênio (ETEs)

FÓSFORO

Origem natural: dissolução de compostos do solo, decomposição da MO

Origem antropogênica: despejos domésticos e industriais, detergentes, fertilizantes

- Indispensável no crescimento de algas e microrganismos

ORGANISMOS INDICADORES

A detecção de patógenos é difícil

- uma parcela da população apresenta doenças

- a concentração de patógenos é pequena nas fezes

- diluição dos despejos

Organismos indicadores ( indicam se a água apresenta contaminação fecal – potencialidade em transmitir doenças

- Coliformes totais

- Coliformes fecais

- Escherichia coli (ou E. coli) – exclusivamente fecal (Colilert/tubos múltiplos)

- Ovos de helmintos

MATÉRIA ORGÂNICA

Compostos orgânicos: proteínas, carboidratos, lipídios etc.

( Principal causadora da diminuição dos níveis de OD em corpos d´água

COT (CARBONO ORGÂNICO TOTAL)

Mede diretamente o carbono liberado na forma de CO2

DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO)

Refere-se à quantidade oxigênio necessária para estabilizar, por processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea.

(DBO520 (DBO5 ou DBO)

Teste padrão ( Medida a 5 dias (20º C)

( Esgotos domésticos

DBO ( 300 mg/L

Algumas vantagens do teste:

- Refere-se a matéria orgânica biodegradável

- Visualização da taxa de degradação do despejo ao longo do tempo

- Visualização da taxa de consumo de oxigênio ao longo do tempo

- Critério para dimensionamento da maioria dos sistemas de tratamento de esgotos e legislação ambiental são baseados nesse parâmetro.

Algumas limitações do teste:

- Metais pesados e outras substâncias tóxicas podem matar ou inibir os microrganimos

- Necessidade da inibição dos org. responsáveis pela oxidação da amônia

( DBO última: Realizado tal como teste padrão (mas leitura é feita no 20º dia)

Esgotos domésticos ( 20 dias ( DBO última ( DBO20

DBO última/ DBO5 ( 1,46

DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO)

Refere-se à quantidade oxigênio necessária para estabilizar, por meio de um oxidante em meio ácido (processo químico), a matéria orgânica carbonácea.

Algumas vantagens do teste:

- teste é realizado em 2 a 3 horas

- teste não afetado pela nitrificação

Algumas limitações do teste:

- refere-se a matéria orgânica biodegradável + inerte

- não é possível visualizar a degradação do despejo ao longo do tempo

- constituintes inorgânicos podem ser oxidados e interferir no resultado

RELAÇÃO ENTRE DQO E DBO

DQO/DBO ( varia com o tipo de efluente e à medida que o esgoto passa pelas diversas unidades da ETE

Esgotos domésticos brutos ( DQO/DBO entre 1,7 a 2,4

PRINCIPAIS CONCEITOS BÁSICOS

- Águas residuárias

- Esgotos domésticos

- Efluentes industriais

- Esgoto bruto / Esgoto tratado

- Águas de infiltração

- Águas pluviais

- Corpo receptor

- Efluente

- Contaminação

- Poluição ou degradação do meio ambiente

CICLO DO USO DA ÁGUA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos.

Marcos von Sperling

(disponível na biblioteca, ABES, Xerox do Japonês)

# Text boxes

Características

físicas

Sólidos

Inorgânico

Seres vivos ou mortos

Gases

Características

químicas

Características

biológicas

Orgânico

# SÓLIDOS

Características físicas

Características químicas

Decantabilidade

Suspensão

Coloidais

Dissolvidos

Voláteis

Não voláteis (fixos)

Sedimentáveis

Não sedimentáveis

10-6

101

10-3

10-2

10-1

100

102

10-5

10-4

103

dissolvidos

coloidais

suspensos

(m

visão a olho nu

N2 (

N2 orgânico: proteínas, uréia, clorofila

NH3 : produzido no primeiro estágio da decomposição do N2 orgânico

Nitrito (NO2 -): oxidação da amônia – praticamente ausente no esg. bruto

Nitrato (NO3 -): oxidação final da amônia

N2 orgânico + amônia = NTK

Grandes volumes

bactérias

coliformes

bactérias

intestinais

direta

Determinação

DQO

DBO última

DBO5 (DBO)

MO

COT

indireta

Dia 0

Dia 5

OD = 3 mg/L

forma e tamanho

inerte

biodegradabilidade

biodegradável

dissolvida (solúvel)

suspensa (particulada)

OD = 7 mg/L

DBO = 7 – 3 = 4 mg/L

DQO/ DBO

Coleta

Transporte

Tratamento

Disposição final

Sistema de esgotamento sanitário

elevada ( fração inerte elevada

baixa ( fração biodegradável elevada