Roteiro de Gerenciamento de Mapas - Legislação de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo

1. Obtenção dos mapas na rede (www.pbh.gov.br/mapas/leiuso/mapas.htm)

Mapas - Legislação de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo
(O mapa de 2000 não é completo, mas complementa o mapa de 1996, por tanto ambos devem ser mixados para o perfeito entendimento da legislação para a área em estudo)

2. Gerenciamento dos mapas em AutoCAD 2000:

2.1. Transferência dos mapas da rede para o CAD:

- Clicar no quadrículo do gráfico pertinente à região em estudo

- Selecionar a área geográfica de interesse ( formato pdf: acrobat: Ferramenta de Seleção de Gráfico )

- Copiar

- Colar no Paint, fazer o ajuste fino da área e salvar como mapa1 ( o Paint permite ajustar na tela a área a ser salva sem prejuízos de escala)

- Inserir no CAD ( Insert - Raster image - mapa1 - Abrir - OK - especificar posição em tela - Enter (scale factor < 1 > )

- Repetir o procedimento acima para os demais quadrículos que compõem a bacia.

2.2. Justaposição dos mapas em CAD:

- Inerir no CAD o mapa de BH com a bacia ( Ctrl C, Ctrl V):
http://www.etg.ufmg.br/tim2/tim2-2003-1.htm
Relação de Bacias (arquivos Autocad 2000 compactados) e Grupos 
(arquivos Word) para a Turma 2003-2:

- Ajustar as escalas dos QUADRÍCULOS com a escala do MAPA DE BH COM A BACIA ( Command: dist   -   anote a distância entre dois pontos no MAPA DE BH COM A BACIA e repita o dist para anotar a distância entre os dois pontos equivalentes nos QUADRÍCULOS. Divida uma distância pela outra, o valor obtido é a escala a ser usada. Command: scale   -   selecione os quadrículos e anote em Specify scale factor: valor obtido pela divisão das distâncias coincidentes.

- Mover os quadrículos já em escala usando o comando move, ajustando-os de acordo com as coincidências dos mesmos com o mapa de BH e da bacia.

Monitor do TIM-II, Vicente Alves Guedes, BH Setembro de 2003.